## Slide 1: 数字逻辑电路
清华大学计算机系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
办公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 第三章 组合逻辑电路
3.1 引言
3.2 门电路
3.3 常用的中规模组合逻辑电路
3.4 运算器与ALU
3.5 组合逻辑电路中的竞争与冒险问题

## Slide 3: 组合逻辑电路的分析与设计
组合逻辑电路分析
组合逻辑电路设计
逻辑电路图
逻辑表达式
列出功能表
思考
得出有意义的功能描述
画出美观的逻辑电路图
逻辑表达式
列出功能表
理解功能要求

## Slide 4: 3.3 常用的中规模组合逻辑电路
3.3.1 译码器
3.3.2 数据选择器
3.3.3 编码器
3.3.4 数据比较器
3.3.5 奇偶校验器
3.3.6 可编程逻辑器件
3.3.7 运算器（算数逻辑单元 ALU）


## Slide 5: 3.3.1 译码器（1）
译码器的功能分类：
  变量译码器：用来表示输入变量状态的全部组合
  N位输入，2N输出，
  常见的集成化译码器有2-4、3-8、4-16
  码制译码器：如8421码变换为循环码等
  显示译码器：控制数码管显示
Notes: 3.码制变换译码器：
如：二－十进制——十进制译码器
余3码——十进制译码器

## Slide 6: 3.3.1 译码器（2）
2-4变量译码器
  （步骤一）定义：2－4译码器是指2输入－4输出的变量译码器。2输入，4输出。对应输入的每一种组合，唯一只有一个输出为“0”。
真值表
1 1 1 0
1 1
1 1 0 1
0 1
1 0 1 1
1 0
0 1 1 1
0 0
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
输 入
输 出

## Slide 7: 3.3.1 译码器（3）
2-4译码器
  （步骤二）根据真值表写出输出表达式
真值表
1 1 1 0
1 1
1 1 0 1
0 1
1 0 1 1
1 0
0 1 1 1
0 0
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
输 入
输 出
只用与非门实现
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
逻辑示意图
输出表达式

## Slide 8: 3.3.1 译码器（4）
2-4译码器
  （步骤三）按照输出表达式画出逻辑图
输出表达式
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
有没有什么问题？

## Slide 9: 3.3.1 译码器（5）
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
问题：一个输入有3个负载！

## Slide 10: 3.3.1 译码器（6）
2-4译码器
  （步骤四）检查可能出现的问题，并修正设计
  集成电路的设计原则：一个输入只能按照一个输入负载计算。
Y0
Y1
Y2
Y3
解决办法：增加一级输入缓冲
A
B
A’
B’

## Slide 11: 3.3.1 译码器（7）
输入缓冲部分使得对外负载只有一个，减轻上一级电路的负担。
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
输入缓冲电路
译码逻辑电路
2-4译码器
  集成电路由两部分组成：输入缓冲部分和译码部分。
Notes: 结构：Buffer 减轻前级负载
Decoder：如当某一输入组合时，对应的仅有一个为“0”，则用NAND元件；
如对应的仅有一个为“1”，则用NOR元件。

## Slide 12: 3.3.1 译码器（8）
画逻辑图要求：
  逻辑图要美观，可读性要好
具体注意几个问题：
  逻辑图中逻辑门(或逻辑器件)布局要合理，逻辑性强
  逻辑图中的连线布局合理，无连接交叉点要少
  相接连线的交叉点要画上连接符

## Slide 13: 3.3.1 译码器（9）
2-4译码器的应用举例:CPU控制四个设备
CPU
D0~D31
A0
A1
译码器
A0
A1
外设0
D0~D31
CS
外设1
D0~D31
CS
外设2
D0~D31
CS
外设3
D0~D31
CS
Y0
Y1
Y2
Y3
A0=0，A1=0时，外设0工作
A0=1，A1=0时，外设1工作
A0=0，A1=1时，外设2工作
A0=1，A1=1时，外设3工作
A0=0，A1=0时，Y0=0，Y1,Y2,Y3=1
A0=1，A1=0时，Y1=0，Y0,Y2,Y3=1
A0=0，A1=1时，Y2=0，Y0,Y1,Y3=1
A0=1，A1=1时，Y3=0，Y0,Y1,Y2=1
功能级设计要求：
信号级设计要求：

## Slide 14: 3.3.1 译码器（10）
有使能端的2-4译码器
  由于2－4译码器的4个输出是2输入的逻辑组合，任何一种组合都会有一个输出有效
  要使所有输出无效（输出为高），就需要增加附加逻辑——使能（Enable)

## Slide 15: 3.3.1 译码器（11）
有使能端 的2-4译码器
  在普通的2－4译码器中设置使能端（Enable）
功能表
1 1 1 0
0 1 1
1 1 0 1
0 0 1
1 0 1 1
0 1 0
0 1 1 1
0 0 0
1 1 1 1
1 X X
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
当 ＝0，译码器使能
当 ＝1，译码器禁止

## Slide 16: 3.3.1 译码器（12）
功能表
1 1 1 0
0 1 1
1 1 0 1
0 0 1
1 0 1 1
0 1 0
0 1 1 1
0 0 0
1 1 1 1
1 X X
Y0 Y1 Y2 Y3
A B
有使能端 的2-4译码器
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
逻辑示意图

## Slide 17: 3.3.1 译码器（13）
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
有使能端 的2-4译码器
  根据表达式画出逻辑图

## Slide 18: 3.3.1 译码器（14）
译码器使能端 的作用
  在集成电路中增加控制使能(Enable)端 ，是电路设计中常用的技术，使得集成电路更加灵活、可靠。
  灵活：用于扩展
  可靠：用于选通

## Slide 19: 3.3.1 译码器（15）
高位输入C用作选片，A、B用于选中片内译码。
C＝1选中片II。
译码器使能端 的作用
  用于多片扩展（作用一）:
  例:用两片带使能端的2-4译码器 组成3-8译码器
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
I
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
II
C＝0选中片I，
A
B
C
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

## Slide 20: 3.3.1 译码器（16）
用两片2-4译码器组成3-8译码器的真值表
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
I
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
II
A
B
C
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
真 值 表
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
A B C
输 入
输 出
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1

## Slide 21: 3.3.1 译码器（17）
用2－4译码器构成4－16译码器
  需要使用 ? 片2－4译码器
答案：5片
  问题：32－232译码器，如何搭建？

## Slide 22: 3.3.1 译码器（18）
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
I
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
II
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
III
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
IV
Y0
Y3
Y4
Y7
Y8
Y11
Y12
Y15
……
……
……
……
A
B
C
D
“0”
可以有什么作用？

## Slide 23: 3.3.1 译码器（19）
用作选通（作用二）
  为什么需要选通？
  针对门电路的传输延迟造成的竞争、冒险问题提出的。

## Slide 24: 3.3.1 译码器（20）
门电路的传输延迟造成会竞争、冒险
  二输入与非门的输入为 A 和 时, 滞后于A ，则Y会出现尖峰信号（与非门上升沿有尖峰）
A
Y
理想情况：
实际情况：
A
Y
负向尖峰

## Slide 25: 3.3.1 译码器（21）
门电路的传输延迟造成会竞争、冒险
  二输入或非门的输入为 A 和 时, 滞后于A ，则Y会出现尖峰信号（或非门下降沿有尖峰）
A
Y
＋
理想情况：
实际情况：
A
Y
正向尖峰

## Slide 26: 3.3.1 译码器（22）
端用于选通
2－4译码器中设置二级缓冲，目的是均衡负载，
但是由于信号传输的延迟，会在输出端产生“0”重叠(Overlap)和尖峰信号(有些书中称为毛刺，英文词为：Spike, Glitch) 。
为消除尖峰和重叠，增加了 。

## Slide 27: 3.3.1 译码器（23）
若无使能端，延迟产生尖峰和零重叠问题
  若A B同时到来：从11变到00
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 28: 3.3.1 译码器（24）
若A B同时到来(无偏移Skew)。从功能表上分析，A B从“11”变到“00”时，输出应从Y3=0变成Y0=0，Y1Y2保持为“1” 。
但是，由于门的传输延迟，造成Y1 , Y2上出现了尖峰，同时， Y3,Y0有一段时间同时为“0”，即零重叠。
零重叠
尖峰
Notes: 在Decoder中，设置了二级Buffer，它是造成输出Spike和Overlap的根本原因之一

## Slide 29: 3.3.1 译码器（25）
当A B从“11”变到“00”时，输出应从Y3=0变成Y0=0。
假设A B不能同时到来，存在偏移(Skew)，导致尖峰信号更宽。
tskew
toverlap
tspike
1
3
2
3
1
2
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
tspike加宽、两处出现零重叠
toverlap=1级延迟
tspike = tskew+1级延迟

## Slide 30: 3.3.1 译码器（26）
用使能端可以消除延迟产生尖峰和零重叠
  在A B变化期间，输出是不稳定的，可能会出现尖峰信号。加一个能覆盖输入变化的正脉冲( ＝1)，使得A B变化期间强制 Y0~Y3=1，即可消除输出端的干扰。
抑制尖峰和零重叠的使能正信号应
先于（或同时）译码器的变量输入
变化前到来，正信号撤除应滞后于
变量输入的变化(至少滞后1级缓冲
的延迟)。
但也不能太宽，否则速度会慢。

## Slide 31: 3.3.1 译码器（27）
使用 来抑制零重叠和尖峰，译码器的输出波形变窄了。
使用E
不使用 E
“0”

## Slide 32: 3.3.1 译码器（28）
Y0
Y1
Y2
Y4
A
B
3－8译码器逻辑示意图
C为最高位，A为最低位
Y3
Y5
Y6
Y7
C
3-8译码器
  定义：3－8译码器是指3输入－8输出的变量译码器。
  逻辑示意图

## Slide 33: 3.3.1 译码器（29）
只用与非门实现的输出表达式
输出表达式
真 值 表
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
A B C
输 入
输 出
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1
3-8译码器
  真值表和逻辑表达式

## Slide 34: 3.3.1 译码器（30）
A
B
Y0
Y1
Y2
Y3
C
Y4
Y5
Y6
Y7
3-8译码器：按照输出表达式画出3－8译码器的逻辑图

## Slide 35: 3.3.1 译码器（31）
用3-8译码器扩展成4-16译码器
输入
输出
I
II
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D

## Slide 36: 3.3.1 译码器（32）
有多个使能端的译码器件——典型器件
  器件一： 74LS（HCT，HC）139
  功能：双2-4译码器
  器件二：74LS（HCT，HC）138
功能： 3-8 译码器（3个使能端）
  器件三：74 LS（HCT，HC）154
功能：4-16 译码器（2个使能端）

## Slide 37
74LS138

## Slide 38: 3.3.1 译码器（33）
E用作扩展：具有多个使能端的3-8译码器扩展为4-16译码器
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A
B
C
I
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
A
B
C
II
“1”
D
输入
A
B
C
使能
输出

## Slide 39: 3.3.1 译码器（34）
用3－8译码器分配地址区
  CPU的地址空间：A7~A0 共有256个地址空间
  每个ROM有32个地址空间
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
CPU
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
ROM

## Slide 40: 用3－8译码器分配地址区(1)
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
CPU
…
…
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A
B
C
使 能
A5 A6 A7
地址总线
数据总线
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
第0片ROM
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
第1片ROM
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0 A1 A2 A3 A4
32x8 R0M
A0 A1 A2 A3 A4
第7片ROM

## Slide 41: 用3－8译码器分配地址区（2）
地址空间的对应关系如图：
(0～31)
(32～63)
(64～95)
(96～127)
(128～159)
(160～191)
(192～223)
(224～255)
第0片ROM
第1片ROM
第2片ROM
第3片ROM
第4片ROM
第5片ROM
第6片ROM
第7片ROM
00000000~00011111
00100000~00111111
01000000~01011111
01100000~01111111
10000000~10011111
10100000~10111111
11000000~11011111
11100000~11111111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
00000~11111
ROM地址空间
CPU地址空间

## Slide 42: 3.3.1 译码器（35）
用译码器完成地址分配
地址线有10位，可以表示210＝1K个地址空间；
地址线有20位，可以表示220＝1M个地址空间；
地址线有30位，可以表示230＝1G个地址空间；
32位地址可以表示4G地址；
16M存储器需要24位地址。

## Slide 43: 3.3.1 译码器（36）
译码器用作数据分配器（Demultiplexer）
  数据分配：将输入数据在地址控制下连接到多个输出通道
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
C1
C2
Din
Din C1 C2 | Y0 Y1 Y2 Y3
0/1 0 0 | 0/1 1 1 1
0/1 1 0 | 1 0/1 1 1
0/1 0 1 | 1 1 0/1 1
0/1 1 1 | 1 1 1 0/1

## Slide 44: 3.3.1 译码器（37）
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
C1
C2
Din
C1
C2
Din
1
0
Y0
Y1
Y3
Y2
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
Y0
Y1
Y3
Y2
Y0
Y1
Y3
Y2
Y0
Din C1 C2 | Y0 Y1 Y2 Y3
0/1 0 0 | 0/1 1 1 1
0/1 1 0 | 1 0/1 1 1
0/1 0 1 | 1 1 0/1 1
0/1 1 1 | 1 1 1 0/1

## Slide 45: 3.3.1 译码器（39）
4－16译码器逻辑示意图
D为最高位，A为最低位
4-16译码器
  定义：4－16译码器是指4输入－16输出的变量译码器。
  逻辑示意图
Y0
Y1
Y2
Y4
A
B
Y3
Y5
Y6
Y7
C
D
Y8
Y9
Y10
Y12
Y11
Y13
Y14
Y15

## Slide 47: 3.3.1 译码器（40）
4-16译码器
  存在的问题
    缓冲门的负载较大：第一级缓冲门(反变量）负载9个负载，第二级缓冲门（原变量）8个负载
    使能端与门的负载有16个，必须在制造芯片时增大驱动能力

## Slide 48: 3.3.1 译码器（41）
当输入变量数增大
  当译码器的输入变量数N增大时，用单级译码器不能实现
译码部分与非门的输入端数会增多：输入端数为N+1(使能端)个。
  采用多级译码技术可以减少负载： 用在大容量存储器片内的译码结构。
二级Buffer的每个Buffer的输出负载加重
  负载:第一级为2N－1＋1，第二级为2N－1，使能端为2N
例如，当N＝11时，每个译码门至少有12个输入，第一级缓冲门有1025个负载，第二级缓冲门有1024个负载，这是不可实现的。

## Slide 49: 3.3.1 译码器（41）
多级译码
  考察4－16变量译码器

## Slide 50: 3.3.1 译码器（41）
多级译码
考察E,F,G,H,W,X,Y,Z，每个出现4次，意味着它们共有4个负载。
A,B,C,D和它们的反变量，都出现8次，说明它们共有8个负载。
说明经过变换后，负载数降低了一半。

## Slide 51: 二级译码
用两级译码电路实现4-16译码器
(2X22表示2输入与门4个，2X24表示2输入与非门16个)
…

## Slide 52: 二级译码
用两级译码实现8-256译码器
ABCD
EFGH
Y0
Y1
Y255
Y15
Y16
Y31
E F G H
负载：每个反变量为8＋1，原变量为8 。每个与门16个负载。
负载：如果用一级译码，则每个原变量负载为128，每个反变量负载为129。

## Slide 53
大容量存储器的地址译码
地址线有10位，可以表示210＝1K个地址空间；
地址线有20位，可以表示220＝1M个地址空间；
地址线有30位，可以表示230＝1G个地址空间；
32位地址可以表示4G地址；
16M存储器需要24位地址。

## Slide 54: 3.3.1 译码器（42） ——变量译码器小结
译码器的功能分类：
  变量译码器：用来表示输入变量状态的全部组合,N位输入，2N输出。
    2-4译码器：设计，存在的问题：竞争与冒险
    使能端，作用：扩展、消除竞争与冒险
    3-8译码器：应用：地址分配，数据选择
    多级译码器：二级译码：4-16译码器和8-256译码器

## Slide 55: 3.3.1 译码器（43）
译码器的功能分类：
  变量译码器
  码制译码器：如8421码变换为循环码等
  显示译码器：控制数码管显示

## Slide 56: 3.3.1 译码器（44）
码制译码器：将一种编码变换为另外一种编码的逻辑电路。
  二—十进制译码器

## Slide 57: 3.3.1 译码器（45）
码制译码器：将一种编码变换为另外一种编码的逻辑电路。
  二—十进制译码器：
  十进制的二进制编码（二进制编码的十进制数，也叫BCD编码：Binary-Coded to Decimal, BCD）
    1、不完全译码的BCD译码器
    2、完全译码的BCD译码器

## Slide 58: 3.3.1 译码器（46）
8-4-2-1 码表示十进制数
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
0
3
2
5
4
7
6
X
X
X
X
9
8
X
X
十进制数 | 8421码
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001

## Slide 59: 3.3.1 译码器（47）
不完全译码的BCD 译码器的功能表

## Slide 60: 3.3.1 译码器（48）
当ABCD＝0101~1111时，Y0~9均为任意值，Y0~9表达式为
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
Y0=0
X
X
X
X
X
X
Y1=0
Y3=0
Y2=0
Y4=0
Y5=0
Y7=0
Y6=0
Y8=0
Y9=0
不完全译码的BCD译码器逻辑化简
Notes: 虽然逻辑结构比较简单，但当ABCD=0101~1111时，Y0~Y9可能出现多个“0”。例 ABCD=1111时，Y7=Y9=0。非完全译码Decoder一般用来驱动“灯”、显示管等。

## Slide 61: 3.3.1 译码器（49）
不完全译码的BCD译码器逻辑图

## Slide 62: 3.3.1 译码器（50）
当输入ABCD出现0101~1111时，译码器输出Y0~9均为
“1”，Y0~9表达式为
完全译码的BCD译码器

## Slide 63: 3.3.1 译码器（51）
完全译码的BCD译码器逻辑图

## Slide 64: 3.3.1 译码器（52）
译码器的功能分类：
  变量译码器
  码制译码器
  显示译码器：控制数码管显示

## Slide 65: 3.3.1 译码器（53）
显示译码器
  一个七段数码管有7个控制端输入a～g，分别对应与数码管的7段。有些数码管是8个输入，在右下方有一个小数点。
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 66: 3.3.1 译码器（54）
显示译码器
七段数码管分为共阳极显示和共阴极显示两种
一般来说，共阳极显示的数码管有一个管脚为“低”，则对应的段点亮，为“高”则灭。
共阴极显示的数码管有一个管脚为“高”，则对应的段点亮，为“低”则灭。
a
b
c
d
e
f
g
Vcc
共阳极显示
a
b
c
d
e
f
g
Gnd
共阴极显示
我们教材用共阳极显示数码管讲解

## Slide 67: 3.3.1 译码器（55）
显示译码器
  当a=0时，a段亮，a=1时，a段灭。
  其它变量相同。
  7段数码管可以显示从0～9的数字。要显示0时，g=1,其它变量＝0；显示2时，a,b,g,e,d=0,其它变量＝1。
  显示0～9中的任何一个分别对应于a～g的一组编码
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
Vcc

## Slide 68: 3.3.1 译码器（56）
显示译码器
  数字逻辑电路中用BCD码表示十进制数
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
  在BCD码和7段数码管编码之间需要一个显示译码器。
  将BCD码转换为数码管对应的编码
  显示译码器的实质是码制译码器
a
b
c
e
A
B
d
f
g
C
D
LT
RBI
BI/RBO
显示译码器

## Slide 69: 3.3.1 译码器（57）
显示数字 | A | B | C | D | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 70: 3.3.1 译码器（58）
显示译码器
  写出各个变量的逻辑表达式
    写a的逻辑表达式
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 71: 3.3.1 译码器（59）
显示译码器
  写出各个变量的逻辑表达式
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 72: 3.3.1 译码器（60）
显示译码器
用同样的方法写出各个变量的逻辑表达式

## Slide 73: 3.3.1 译码器（61）
显示译码器
  显示译码器控制功能输入：LT,RBI,BI/RBO
  主要用于对数码管的测试和其他一些应用。
a
b
c
e
A
B
d
f
g
C
D
LT
RBI
BI/RBO
显示译码器

## Slide 74: 3.3.1 译码器（63） ——小结
译码器的功能分类：
  变量译码器
  码制译码器
  显示译码器：控制数码管显示

## Slide 75: 3.3 常用的中规模组合逻辑电路
3.3.1 译码器
3.3.2 数据选择器
3.3.3 编码器
3.3.4 数据比较器
3.3.5 奇偶校验器
3.3.6 运算器（算数逻辑单元 ALU）


## Slide 76: 3.3.2 数据选择器(1)
数据选择器
  在选择控制的信号作用下，能从多个输入数据中选择一个或多个作为输出。
  多输入单输出数据选择器
  多输入多输出数据选择器

## Slide 77: 3.3.2 数据选择器(2)
4选1数据选择器
  4输入，1输出，2个选择控制
S1 | S0 | Y
0 | 0 | D0
0 | 1 | D1
1 | 0 | D2
1 | 1 | D3
S1
S0
D0
D1
D2
D3
Y

## Slide 78: 3.3.2 数据选择器(3)
4选1数据选择器逻辑图
S0
S1
＋
Y
D0
D1
D2
D3

## Slide 79: 3.3.2 数据选择器(4)
4选1数据选择器逻辑图
  如果设计使能端，需要加在什么地方？
S0
S1
＋
Y
D0
D1
D2
D3

## Slide 80: 3.3.2 数据选择器(5)
有使能端的双4选1数据选择器
  注意输出结构，提供1正1反两个输出
74LS153

## Slide 81
S3 | S2 | S1 | S0 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | Y0
 |  | 0 | 1 | Y1
 |  | 1 | 0 | Y2
 |  | 1 | 1 | Y3
0 | 1 | 0 | 0 | Y4
 |  | 0 | 1 | Y5
 |  | 1 | 0 | Y6
 |  | 1 | 1 | Y7
1 | 0 | 0 | 0 | Y8
 |  | 0 | 1 | Y9
 |  | 1 | 0 | Y10
 |  | 1 | 1 | Y11
1 | 1 | 0 | 0 | Y12
 |  | 0 | 1 | Y13
 |  | 1 | 0 | Y14
 |  | 1 | 1 | Y15
16选1功能表
两种不同的扩展方案，从功能表上分析，可以先选低两位，也可以先选高两位。
选择器扩展:用双4选1选择器扩展成16选1选择器

## Slide 82: 选择器扩展：用双4选1选择器(无使能端) 扩展成16选1选择器
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
D4
S3
S2
S1
S0
D0
D3
D7
D8
D11
D12
D15
逻辑结构：S1 S0控制第一层选择，S3 S2控制第二层选择。
两级选择结构

## Slide 83: 选择器扩展：用双4选1选择器(有使能端) 扩展成16选1选择器
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
S0
S1
D0
D3
Y
D0
D3
Y
Y0
Y1
Y2
Y3
A
B
D4
D0
D3
D7
D8
D11
D12
D15
S3
S2
S1
S0
高两位控制端经译码后分别控制数据选择器的使能端E，
以实现扩展。此处的输出级是三态门，因此可以“线与”。

## Slide 84: 3.3.3 数据选择器(6)
同学们想一想，还有没有其它扩展方法？
？

## Slide 85: 3.3.2 数据选择器(7)
数据选择器用于总线发送控制
A
B
C
S0
S1
S2
A
B
C
H
8选1数据选择器

## Slide 86: 3.3.2 数据选择器(8)
译码器与数据选择器实现逻辑函数
  译码器：可以看成是N个输入变量组成的2N个最小项。
  如果再加一级与非门，可组成“与非-与非”逻辑，也可表达“与-或”逻辑。即可用译码器实现“与-或”逻辑函数。
如何用译码器实现如下函数：

## Slide 87: 3.3.2 数据选择器(9)
F
A
B
C
Y1
Y2
Y7
Y0
Y3
Y4
Y5
Y6
A
B
C

## Slide 88: 3.3.2 数据选择器(10)
译码器与数据选择器实现逻辑函数
  数据选择器: 逻辑结构就是与-或表达式。
    如：4选1选择器：
  数据选择器可以看成是N个控制端的2N个最小项和2N个输入组成的“与-或”表达式。选择某些输入为“1”，就是选中这些最小项组成逻辑函数。

## Slide 89: 3.3.2 数据选择器(11)
译码器与数据选择器实现逻辑函数
  用八选一数据选择器实现3变量函数：
1
1
0
1
1
0
1
1
B
A
C
00 01 11 10
0
1
D3
D6
D7
D5
D4
D2
D1
D0
S0
00 01 11 10
0
1
S1
S2
八选一数据选择器功能的卡诺图
注意对应关系

## Slide 90: 3.3.2 数据选择器(12)
例:
译码器与数据选择器实现逻辑函数
  8选1数据选择器可以实现4变量函数：
思：3个变量用在选择控制端
1个变量在数据输入端!
总共4个变量，3个用在选择端，另一个变量怎么办？

## Slide 91: 3.3.2 数据选择器(13)
E
S2
S1
S0
F
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6
D7
N
C
B
A
译码器与数据选择器实现逻辑函数：8选1数据选择器可以实现4变量函数
“1”
“0”
令A=S0,B=S1,C=S2
D7
1 1 1
D6
0 1 1
D5
1 0 1
D4
0 0 1
D3
1 1 0
D2
0 1 0
D1
1 0 0
D0
0 0 0
函数F的值
输入
S0 S1 S2

## Slide 92
作业: 4.3, 4.5, 4.6, 4.10, 4.15, 4.22

## Slide 95
注2：“四位二选一”是指一个芯片里面包含4个二选一选择器。
注1：要求用2种方法实现：第一种方法要求只用门电路来实现；第二种方法只用“1个8选1”+“1个4位2选1”来实现，不用其他门。
注：译码器有使能端。