## Slide 1: 数字逻辑电路
清华大学计算机系
陶品
taopin@tsinghua.edu.cn
办公室：FIT 3－531 （13717813059）

## Slide 2: 课程基本情况
教学形式：讲课，辅导，网上、定时和现场答疑
学时安排：3学分，共48学时
教学内容
  第一章：前言和基本知识介绍 （第1周，前3学时）
  第二章 逻辑代数和化简方法 （第2、3周，共6学时）
  第三章：门电路 （第4周，共3学时）
  第四章：组合逻辑电路 （第5～7周，共9学时）
  第五章：时序逻辑电路 （第8～12周，共15学时）
  第六章：可编程逻辑电路 （第13～15周，共9学时）
  数字逻辑电路课程总复习 （第16周，3学时）

## Slide 3: 第二章 逻辑代数
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
2.2 公式法化简逻辑函数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法 )

## Slide 4: 第二章 逻辑代数
公式法化简的问题：
CD
CD
某个F化简后有两种结果，哪个对？
某个F化简后结果如下，对不对？

## Slide 5: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  公式法化简的缺点
    需要掌握计算技巧，容易出错；
    不容易判断结果是否为最简；
  图解法
    优点：直观明了，过程简单，可从图中直接求出最简表达式；
    缺点：函数变量不能太多，一般为3个或4个变量，5个有点困难；5个变量以上用卡诺图化简比较困难。

## Slide 6: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  逻辑代数中的两个重要概念
    最小项（MinTerm）
    最大项（MaxTerm）

## Slide 7: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  最小项的定义
    设一个逻辑函数表达式中有n个变量，由它们组成的具有n个变量的“与项”中，每个变量以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次，这个与项为最小项。
例如：n=3，对A、B、C，有8个最小项

## Slide 8: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  最小项的性质
    n个变量有2n个最小项。
    对任意最小项，只有一组变量取值使它的值为1，其他取值使该最小项为0
    任何逻辑函数均可表示为唯一的一组最小项之和（与或），称为标准的与或表达式
    某一最小项不是包含在F的原函数中，就是包含在F的反函数中
    n个变量全体最小项之和（与或）必为“1”

## Slide 9: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  最小项的表示
    将最小项表示为mi，i是对应2进制表示的10进制数值
  应用举例：n=3时8个最小项为（C为高位，A低位）

## Slide 10: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  举例：用最小项表示一个函数

## Slide 11: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  最大项的定义
    设一个逻辑函数表达式中有n个变量，由他们组成的具有n个变量的或项中，每个变量以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次，则称这个项为最大项。
例如：n=3的最大项为

## Slide 12: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  最大项的性质
    n个变量有2n个最大项。
    对任意最大项，只有一组变量取值使它的值为0，其他取值使该最大项为1
    任何逻辑函数均可表示为唯一的一组最大项之积（或与），称为标准的或与表达式
    某一最大项不是包含在F的原函数中，就是包含在F的反函数中
    n个变量全体最大项之积（或与）必为“0”

## Slide 13: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  举例：用最大项表示一个函数

## Slide 14: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  最大项与最小项的关系
    （1）对于所有的i，相同i的最大项与最小项互补
和
互为对偶式
（2）
对于所有的i，

## Slide 15: 公式法化简（不唯一、不好判断）
Y =
Y =
Y =
Y =
Y =
Y =
吸收律
(Absorption)

## Slide 16: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  卡诺图：Karnaugh Map（by Maurice Karnaugh，1953）；
  卡诺图：逻辑函数的图示表示，把最小项填入卡诺图，利用相邻最小项的互补性，消去一个变量，实现化简。
  卡诺图的构成
    (1)由矩形或正方形组成的图形
    (2)将矩形分成若干小方块，每个小方块对应一个最小项。

## Slide 17: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  1变量卡诺图
整体为1
只有一个变量，将大方框划分为左、右两部分，表示
1
也可以将大方框划分为上、下两部分，表示

## Slide 18: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  2变量卡诺图：假设两个变量分别为A和B
一个变量用大方框左、右两部分表示
另一个变量用大方框上、下两部分表示
将两图合二为一，可得2变量卡诺图

## Slide 19: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  2变量卡诺图
A
B
一个整体可由代表4个最小项的四个小方格组成：
改画成
m1
m2
m3
m0
即2变量卡诺图

## Slide 20: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  3变量卡诺图
一个整体分成8个小方格
B
A
C
1
0
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
注意：上表头编码按00－01―11－10（循环？？码）顺序排列，而不是00－01－10－11

## Slide 21: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  循环格雷码
    循环码的定义：相邻两个编码之间只有一位数不同，而且首尾两个编码之间也只有一位数不同，这种编码叫循环格雷码。
2位循环码: 00011110
3位循环码:000001011010110111101100
循环格雷码的特点：每次只变一位；用在卡诺图上，可以较为容易地发现和消去最小项的多余变量。

## Slide 22: 第二章 逻辑代数
3变量卡诺图的含义
B
A
C
1
0
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
B
A
C
1
0
00
11
01
10

## Slide 23: 第二章 逻辑代数
3变量卡诺图化简
3变量函数如何用卡诺图化简？
B
A
C
1
0
00
11
01
10
请用公式法和卡诺图法分别试一试

## Slide 24: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  4变量卡诺图
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10

## Slide 25: 第二章 逻辑代数
4变量卡诺图
  2个最小项相邻
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10
  合并后减少1个变量

## Slide 26: 第二章 逻辑代数
4变量卡诺图
  4个最小项相邻
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10
  合并后减少2个变量

## Slide 27: 第二章 逻辑代数
4变量卡诺图
  8个最小项相邻
  合并后减少3个变量
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
m13
m12
m15
m14
m9
m8
m11
m10

## Slide 28: 第二章 逻辑代数
4变量卡诺图的合并关系三维想象。

## Slide 29: 第二章 逻辑代数（50）
最小项的卡诺图表示
B
A
C
1
0
00
11
01
10
m1
m0
m3
m2
m5
m4
m7
m6
在函数最小项对应的小方块填“1”，其他方块填“0”；
B
A
C
1
0
00
11
01
10
1
0
0
1
0
0
1
1

## Slide 30: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  卡诺图化简的步骤
1 画图：按照循环码规律指定卡诺图变量取值；
2 填数：在函数最小项对应的小方块填“1”，其他方块填“0”；
3 合并：合并相邻填“1”的小方块，两个方块合并消去一个变量（一维块）；4个方块合并消去两个变量（二维块）；
5 不要漏、不冗余：使每一最小项至少被合并包含过一次；每个合并的圈中，至少要有一个“1”没有被圈过，否则这个圈就是多余的。
4 先大后小：合并过程中先找大圈合并，圈越大消去的变量越多；

## Slide 31: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  例1 “与或”式化简：
B
A
C
1
0
00
11
01
10
0
0
1
0
0
1
1
1
化简结果：

## Slide 32: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  例2 “与或”式化简：
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 33: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  例2 “与或”式化简(续）：
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1
化简结果：

## Slide 34: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  规则的深刻理解
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
1
1
1
1
1
1
1
1
有没有问题？
大框(AC)包含的最小项被4个小框完全包含，AC是多余的项。
最简表达式应为：

## Slide 35: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  卡诺图化简的步骤
1 画图：按照循环码规律指定卡诺图变量取值；
2 填数：在函数最小项对应的小方块填“1”，其他方块填“0”；
3 合并：合并相邻填“1”的小方块，两个方块合并消去一个变量（一维块）；4个方块合并消去两个变量（二维块）；
5 不要漏、不冗余：使每一最小项至少被合并包含过一次；每个合并的圈中，至少要有一个“1”没有被圈过，否则这个圈就是多余的。
4 先大后小：合并过程中先找大圈合并，圈越大消去的变量越多；

## Slide 36: 第二章 逻辑代数
图解法求解反函数
B
A
C
1
0
00
11
01
10
0
0
1
0
0
1
1
1
化简结果：
卡诺图中根据0化简出的函数是原函数的反函数。
理论依据：

## Slide 37: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  5变量函数的卡诺图化简
C
B
A
E
D
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 38: 第二章 逻辑代数
  5变量函数的卡诺图化简
C
B
A
E
D
000
001
011
010
110
111
101
100
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 39: 第二章 逻辑代数
  卡诺图化简法
    优点：直观明了，过程简单，可从图中直接求出最简表达式；
    缺点：函数变量不能太多，一般为4变量及4变量以下；4变量以上用卡诺图化简比较困难，容易出错。

## Slide 40: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  特殊形式的逻辑函数化简
    逻辑函数的基本形式：
    单输出逻辑函数，F＝f(A,B,C…)
    特殊形式的逻辑函数：
    1. 多输出逻辑函数
    2. 包含无关项（Don’t Care）的逻辑函数

## Slide 41: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  特殊形式的逻辑函数化简
    多输出逻辑函数：同一组输入变量，有两个以上的输出。
    F1＝ f1 (A,B,C…)
    F2＝ f2 (A,B,C…)
    多输出逻辑函数的化简：化简时，在“与或”表达式中要尽量寻找公共的“或”项，使公共项为多个函数共享，这时从单个输出看可能不是最简，但总体是最简。
    多输出逻辑函数的化简（不作为基本要求，不考！）

## Slide 42: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
  特殊形式的逻辑函数化简
    包含无关项（Don’t Care）的逻辑函数：函数F的取值只和一部分最小项有关，另一部分最小项既可以取“0”，也可以取“1”，这些最小项称“无关项”或“任意项”。
    “无关项”的两种情况：
    1. 这些输入组合不可能出现。
    2. 输入组合虽能出现，但无需关心最小项是“1”还是“0”。

## Slide 43: 第二章 逻辑代数
例1：设计一位十进制数的数值范围判断器，当x>=5，F=1；否则，F=0。(ABCD表示一位十进制数,A是低位,D是高位)
A | B | C | D | F
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | ×
1 | 1 | 0 | 1 | ×
0 | 0 | 1 | 1 | ×
1 | 0 | 1 | 1 | ×
0 | 1 | 1 | 1 | ×
1 | 1 | 1 | 1 | ×
×
×
1
1
×
×
×
×
1
1
1
0
0
0
0
0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 44: 第二章 逻辑代数
例2：化简函数
0
1
×
1
1
×
0
×
0
1
1
0
0
×
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 45: 第二章 逻辑代数
求例2的反函数
0
1
×
1
1
×
0
×
0
1
1
0
0
×
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
有没有问题？
冗余!

## Slide 46: 第二章 逻辑代数
求例2的反函数
0
1
×
1
1
×
0
×
0
1
1
0
0
×
1
1
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10

## Slide 47: 第二章 逻辑代数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数——小结
  公式法：计算复杂，容易出错；难判断最简
  图解法：直观明了，过程简单，易判断最简；变量数4
  最小项、最大项：性质，对函数的表示
  图解法化简逻辑函数的规则
  图解法求解反函数
  图解法化简包含无关项的逻辑函数
  图解法求解包含无关项的反函数

## Slide 48: 第二章 逻辑代数
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
2.2 公式法化简逻辑函数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法 )

## Slide 49: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  公式法：
    计算复杂，容易出错；
    难判断最简
  图解法：
    直观明了，过程简单;
    易判断最简；变量数4 。

## Slide 50: 第二章 逻辑代数
多变量函数（变量个数>=5）如何化简？
  用新的工具完成：计算机
  我们能否从公式法和图解法中得到某些启示呢？

## Slide 51: 第二章 逻辑代数
化简函数

## Slide 52: 第二章 逻辑代数
如何利用计算机进行函数化简？
能否从公式法有所发现？
  计算机的特点：
  适合做重复而又复杂的工作！
教给计算机学习公式，并识别合并项，不太容易！

## Slide 53: 第二章 逻辑代数
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
化简函数：用卡诺图

## Slide 54: 第二章 逻辑代数
如何利用计算机进行函数化简？
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
  观察卡诺图
  通过两个相邻的“1”
  合并减少一个变量。
  继续合并相邻项可再减少一
  个变量。
  问题：相邻项通过组合方式合并，会产生重复！
  解决问题办法：设计一个较好的计算机算法，既可以合并，也可以消除重复挑出必要的项。

## Slide 55: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  Q-M法是用分组表格法，基本思想是相邻两个最小项中有一个变量互补，这两相邻与项合成为一新的与项，从而消去一变量。
  Q-M(Quine-McCluskey) 法和卡诺图法的化简思路是一致的。
  表格法
    优点：适合于多变量的函数，化简过程规律性强，适用于计算机算法实现。
    缺点：人工进行表格法化简很繁琐。

## Slide 56: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  什么情况下会出现“相邻两个最小项中有一个变量互补”？从最小项的编号上看有什么规律？
  观察：以4变量卡诺图为例：
m10
m11
m9
m8
m14
m15
m13
m12
m6
m7
m5
m4
m2
m3
m1
m0
B
A
D
C
00
11
01
10
00
11
01
10
m1 同 m0,m3,m5,m9相邻，下标编号：
0001与0000,0011,0101,1001
m1 同 m4,m8,m10, m13等不相邻，
下标编号为：0001与0100,1000,1010,1101

## Slide 57: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  结论：
  最小项编号中“1”的个数差＝0 ，肯定不相邻
  最小项编号中“1”的个数差>＝2，肯定不相邻
最小项编号中“1”的个数差＝1，可能相邻！
按照最小项mi下标编号中二进制数“1”的个数进行分组比较，可以化简。

## Slide 58: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  表格法化简按照步骤进行：
    （1）求出函数全部的质蕴涵项，
    （2）从质蕴涵项中选出必要的质蕴涵项。
    蕴涵项：函数“与或”表达式中的每个“与”项称为蕴涵项。
    质蕴涵项：不能通过相邻项合并的蕴涵项称为质蕴涵项。

## Slide 59: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  举例：化简函数
  第一步： 求出函数全部的质蕴涵项
1）先把F中的各mi，按下标i中“1”的个数，由少到多，分组排队列表(见表I) 。组号是mi中i所包含“1”的个数。
1
1
1
1
15
1
0
1
1
13
3
4
0
0
1
1
12
0
1
0
1
10
1
0
0
1
9
0
1
1
0
6
2
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小项
组号
表I

## Slide 60: 第二章 逻辑代数
2）在表I的相邻组间进行逐项搜索，寻找相邻项，把可以合并的记在表II中，并在表I中相应的最小项旁作记号“√”。表II所列均是变量数为n-1的与项（n是F的变量数），它们同样按与项所含“1”的个数由少到多，分组排列。
3）重复上述过程，直到不能合并为止。
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)

## Slide 61: 2.4逻辑函数的Q-M法化简
0
0
_
1
8,12
1
_
1
1
13,15
_
0
1
1
12,13
1
0
_
1
9,13
0
_
0
1
8,10
_
0
0
1
8,9
0
0
1
_
4,12
0
_
1
0
4,6
0
1
0
_
2,10
0
1
_
0
2,6
3
2
1
A
B
C
D
m
组号
表II
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
1
1
1
15
1
0
1
1
13
3
4
0
0
1
1
12
0
1
0
1
10
1
0
0
1
9
0
1
1
0
6
2
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小项
组号
表I

## Slide 62: 逻辑函数的Q-M法化简
0
0
_
1
8,12
1
_
1
1
13,15
_
0
1
1
12,13
1
0
_
1
9,13
0
_
0
1
8,10
_
0
0
1
8,9
0
0
1
_
4,12
0
_
1
0
4,6
0
1
0
_
2,10
0
1
_
0
2,6
3
2
1
A
B
C
D
m
组号
表II
√
√
√
√
1 _ 0 _
8,9,12,13
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
在表I、II、III中，未打“√”
的，标以P1~P7，称质蕴涵
项。全部质蕴涵项，完全覆
盖了F的各最小项。
1
D C B A
m
组号
表III

## Slide 63
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
在卡诺图上看全部质蕴涵项
P1
P2
P3
P4
P6
P7
由图可见，P1~ P7覆盖了F的全部最小项；对每个P项，它们是不能再和其它P项或最小项合并了。
由图还可见，P1~ P7中有不必要的质蕴涵项：例如，若P2，P3必须，则P1就不必要。
P5

## Slide 64: 逻辑函数的Q-M法化简
如何挑选必要的质蕴涵项？
从卡诺图上能否有所启发？
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
先观察P1，P2，P3
从卡诺图中可以看出：P2，P3
可能是必要项，P1是冗余项。
原因：P1包含的两个最小项被P2
和P3所包含。
有没有什么启发?

## Slide 65: 逻辑函数的Q-M法化简
如何挑选必要的质蕴涵项？
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
如果一个P项中的最小项被其它P项全包含，则该P项是冗余项。
编写算法比较复杂，因为P2，P3是否为冗余项不确定！
反过来看，先挑选必要的P项！
如果只观察P1、P2、P3，由于1010只被P2包含，0100只被P3包含，P2，P3为必需。

## Slide 66: 逻辑函数的Q-M法化简
如何挑选必要的质蕴涵项？
继续观察包含全部P项卡诺图
发现P6和P7为必须保留的项！原因是最小项1111只被P6包含，1001只被P7包含。
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
P4
P6
P7
P5
既然P6和P7为必须保留的项，保留P6和P7！

## Slide 67: 逻辑函数的Q-M法化简
由于卡诺图不便用计算机处理，计算机处理表格比较方便，作出P项和最小项的对应表
质蕴
涵项
最小项
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
m2
m4
m8
m6
m9
m12
m10
m13
m15

## Slide 68: 逻辑函数的Q-M法化简
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  第二步：从全部质蕴涵项中选出必要的质蕴涵项。
1）先作P1~ P7和mi对应的表格（表IV）
表IV
质蕴
涵项
最小项
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
m2
m4
m8
m6
m9
m12
m10
m13
m15

## Slide 69
2）进行“行列消去”:检查所有的mi对应的列，若在mi对应列中只有一个△ ，则该△所对应的Pj项为必要；保留Pj并消去Pj对应的行。由于Pj项为必要，Pj 包含的所有△对应的列（最小项m）均可消去。
m9列只有一个△，所以P7为必要；P7有4个△，分别对应m8, m9, m12, m13。P7所蕴涵的m8, m9, m12, m13均可从表中删去。同理，P6也为必要， P6所蕴涵的m13, m15可以从表中删去。
表IV
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
m2
m4
m8
m6
m9
m12
m10
m13
m15
质蕴
涵项
最小项

## Slide 70: 逻辑函数的Q-M法化简
观察一下剩余P项和卡诺图的关系
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
B
A
D
C
P1
P2
P3
P4
P5
删除P6和P7，对应于卡诺图是将P6和P7包含的最小项改为“0”！
P1
P2
P3
P4
P5
m2
m4
m6
m10
质蕴
涵项
最小项
观察卡诺图，P4和P5是冗余项，
对应于表中P4行只有一个△，P5
行只有一个△，P4和P5行可以删除

## Slide 71
3）进行“行消去”：检查所有的Pj,对应的行，若在Pj对应的行中只有一个△ ，再检查该△所对应的列mi，如果mi还有其它的△，则Pj项为非必要质蕴涵项F(因为其它的P中已经包含了Pj ，消去Pj对应的行。
P1
P2
P3
P4
P5
m2
m4
m6
m10
质蕴
涵项
最小项
表V
P4行只有一个△，该△对应的m8列中还有其它的△（P3行）；P4为非必要，消去P4，同理消去P5。
质蕴
涵项
最小项
m2
m4
m6
P1
P2
P3
m10
表VI

## Slide 72
4）重复进行“行列消去”和“行消去”，直到消去全部的质蕴涵项为止。
P2,P3为必要质蕴涵项，保留并消去P2,P3和m2, m4, m6, m10列。算法结束。
直观来看：因P2,P3蕴涵了表VI中所列全部m项（m2, m4, m6, m10)，故P1为非必要质蕴涵项
化简结果为：
质蕴
涵项
最小项
m2
m4
m6
P1
P2
P3
m10
表VI

## Slide 73: 逻辑函数的Q-M法化简
用卡诺图直观观察：
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B
A
D
C
P2
P3
P6
P7

## Slide 74: 逻辑函数的Q-M法化简
为了便于同学们直观理解，举例化简如下函数（该函数为最简）
00
11
01
10
00
11
01
10
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
B
A
D
C
用表格法化简过程如何？

## Slide 75: 逻辑函数的Q-M法化简
第一步：求出函数全部的质蕴涵项
1）先把F中的各mi，按下标i中“1”的个数，由少到多，分组排队列表(见表I) 。组号是mi中i所包含“1”的个数。
1
1
1
1
15
4
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小项
组号
表I

## Slide 76: 逻辑函数的Q-M法化简
2）在表I的相邻组间进行逐项搜索，寻找相邻项，把可以合并的记在表II中，并在表I中相应的最小项旁作记号“√”。表II所列均是变量数为n-1的与项（n是F的变量数），它们同样按与项所含“1”的个数由少到多，分组排列。
3）重复上述过程，直到不能合并为止。
1
1
1
1
15
4
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小项
组号
表I
1
D C B A
m
组号
表II
未打“√”的，标以P1~P4
P1
P2
P3
P4

## Slide 77: 逻辑函数的Q-M法化简
第二步：从全部质蕴涵项中选出必要的质蕴涵项。
1）先作P1~ P4和mi对应的表格（表III）
1
1
1
1
15
4
0
0
0
1
8
0
0
1
0
4
0
1
0
0
2
1
A
B
C
D
最小项
组号
表I
P1
P2
P3
P4
质蕴
涵项
最小项
P1
P2
P3
P4
m2
m4
m8
m15
表III

## Slide 78: 逻辑函数的Q-M法化简
2）进行“行列消去”:检查所有的mi对应的列，若在mi对应列中只有一个△ ，则该△所对应的Pj项为必要；保留Pj并消去Pj对应的行。由于Pj项为必要，Pj 包含的所有△对应的列（最小项m）均可消去。
质蕴
涵项
最小项
P1
P2
P3
P4
m2
m4
m8
m15
表III
保留P1，P2，P3，P4
4）重复进行“行列消去”和“行消去”，直到消去全部的质蕴涵项为止。
3）进行“行消去”

## Slide 79: 第二章 逻辑代数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
总结：表格法化简步骤：
（1）求出函数全部的质蕴涵项，
1）把F中的各mi,按下标i中“1”的个数,分组排队列表。
2）在列表逐项寻找相邻项并合并，并重新分组排列表。
3）重复上述过程，直到不能合并为止。
（2）从质蕴涵项中选出必要的质蕴涵项。
1）先作P和m对应的表格
2）进行“行列消去”
3）进行“行消去”
4）重复2）和3），直到消去全部的质蕴涵项为止。

## Slide 80: 第二章 逻辑代数（83）
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法)
  表格法很繁琐，适合于编制计算机程序，如果人工使用表格法，容易出错。
  Q-M法的介绍拓展同学们的思路，不在考试范围。
  课程给出了Q-M法的主要思路，实际算法实现还需要考虑边界条件等问题。
  计算机辅助逻辑化简的其他方法，在高年级选修课程和研究生课程中还会学到。

## Slide 81: 第二章 逻辑代数——小结
2.1 逻辑代数的基本运算与公式
2.2 公式法化简逻辑函数
2.3 图解法(卡诺图)化简逻辑函数
2.4 逻辑函数的表格法化简(Q-M法 )

## Slide 82: 作业
作业：
2.7（1）～（3）
2.11（1）～（3）
2.12（1）～（3）
2.13（1）～（3）

## Slide 83
作业
2.11（1）～（3）
2.12（1）～（3）
2.13（1）～（3）
2.7（1）～（3）